## Slide 1: Virgule fixe et flottante
en langage C
PAR:
BEL KHYATE FAROUK
ASSALANE AMINE
Code source:
https://github.com/FaroukBel/FloatingNumbersIEEE754.git
`

## Slide 2: fonction virgule fixe
// Fonction pour calculer la firgule fixe
double VirFixe(double a)
{
  int integer = a ;
  double fract = a-integer , c = 0.000000;
  int j = 0;
  while(integer!=0)
  {
    c=c+(integer%2)*pow(10,j);
    j++;
    integer=integer/2;
  }
  j=-1;
  while(fract!=0)
  {
    int p = fract*2;
    fract=fract*2;
    c=c+p*pow(10,j);
    j--;
    fract=fract-p;
  }
  return c;
}
La fonction VirguleFixe() separt un decimale et sa fraction pour les convertir
en binaire separaiment, la premiere boucle while fait la conversion de la partie
decimale puis la deuxieme boucle fait la conversion de la partie fractionnelle
et retourne une chaine de carachtere.

## Slide 3: Fonction print binary
void printBinary(int n, int i)
{
  // Affichage du representation binaire
  // d'un nombre n a i-bits.
  int k;
  for (k = i - 1; k >= 0; k--) {
    if ((n >> k) & 1)
      printf("1");
    else
      printf("0");
  }
}
Cette fonction printBinary() prend en parametre deux entier n et i et il affiche la representation binaire d’un nombre passer en parametre n jusqu’au i

## Slide 4: Data structure union
typedef union {
  // En utilisons l'union pour initialiser
  // la forme de 32 bits
  float f;
  struct
  {
    unsigned long mantisse : 23;
    unsigned int exponent : 8;
    unsigned int signe : 1;
  } brute;
}
myfloat;
En utilisons l’union pour mettre en forme la structure de 32 bits

## Slide 5: fONCTION PRINTIEEE
void printIEEE(myfloat var)
{
  // Affichage de la representation IEEE 754
  // pour un nombre flottante (32 bits)
  printf("%d | ", var.brute.signe);
  printBinary(var.brute.exponent, 8);
  printf(" | ");
  printBinary(var.brute.mantisse, 23);
  printf("\n");
}
Fonction qui permet d’instentie l’union et affiché la resultat
int main (){
  double a ;
  printf("Entrer un nombre : ");
  scanf ("%lf",&a);
  printf("La convertion binaire du nombre %lf est: %lf\n",a,VirFixe(a));
  // Union
  myfloat var;
  var.f = a ;
  // Representation avec virgule floattant IEEE 754
  printf("La representation de %f par virgule flottante : \n",var.f);
  printIEEE(var);
  return 0;
}
Fonction main() appel tous les autre fonctions

## Slide 6: Les limites de ce programme
✅ Conversion de float en binaire virgule fixe
✅ Conversion de float en binaire virgule flottante
✅ Representation IEEE 754 du nombre flottant 32 bits
❌ Conversion inverse de binaire a nombre flottant
❌ Representation IEEE 754 en 64 bits
❌ Conversion d’autre bases (16,8,..)